Technická zpráva

Určování bodů S-JTSK metodou GNSS

Zakázka : NEZ,DT10-26-2011,TM10:27:33

Datum:  : 10-26-2011,TM10:27:33

SW verze:

Přístroj: X91E 1918  SN:400109

[X91],RA0.0900m,SHMP0.0410m,L10.0610m,L20.0580m,--L1/L2 Integrated Antenna

Souřadnice byly navázány na ETRS-89, pomocí sítě CZEPOS

Specifikace souřadnicového systému

| Primární souřadnicový systém |
| --- |
| Jméno | ETRS89 |
| Typ | Geografický |
| Jednotky | Radiány |
| Radiánů na jednotku | 1 |
| Výškový systém | Elipsoidický |
| Výškové jednotky | Metry |
| Metrů na jednotku | 1 |
| Definice souřadnicového systému |
| Název | ETRS89 |
| Hlavní poloosa elipsoidu | 6378137.000 m |
| Inverzní zploštění | 298.257223563 |

Transformace

Transformace byla provedena podle algoritmů VÚGTK.

Výchozí ETRS-89 souřadnice:

| č.b. | N | E | výška |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 0 53.68137 | 14 39 21.95994 | 378.463 |
| 2 | 50 0 53.68094 | 14 39 21.95947 | 378.473 |
| 3 | 50 0 53.66986 | 14 39 21.98585 | 378.471 |
| 4 | 50 0 53.46516 | 14 39 22.07705 | 375.941 |
| 5 | 50 0 53.40959 | 14 39 22.04157 | 375.937 |
| 6 | 50 0 53.36913 | 14 39 21.71509 | 375.953 |
| 7 | 50 0 53.41214 | 14 39 21.64845 | 376.168 |
| 8 | 50 0 53.41139 | 14 39 21.64901 | 376.162 |
| 9 | 50 0 53.39799 | 14 39 22.17077 | 375.217 |
| 10 | 50 0 53.39825 | 14 39 22.17069 | 375.222 |
| 11 | 50 0 53.74149 | 14 39 22.35459 | 378.430 |
| 12 | 50 0 53.61191 | 14 39 21.32790 | 378.610 |
| 13 | 50 0 53.62272 | 14 39 21.60227 | 378.454 |
| 14 | 50 0 53.63687 | 14 39 21.63448 | 378.566 |
| 15 | 49 41 30.62444 | 14 1 52.01139 | 608.746 |
| 16 | 49 41 30.62460 | 14 1 52.01165 | 608.725 |
| 17 | 49 41 30.62379 | 14 1 52.01152 | 608.696 |
| 18 | 49 41 30.62360 | 14 1 52.01148 | 608.691 |
| 19 | 49 41 30.62529 | 14 1 52.01322 | 608.691 |
| 20 | 49 41 30.62725 | 14 1 52.02002 | 608.550 |

Určené JTSK souřadnice:

| č.b. | Y | X | Z | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 727232.563 | 1053275.296 | 333.600 |  |
| 2 | 727232.574 | 1053275.308 | 333.610 |  |
| 3 | 727232.099 | 1053275.717 | 333.610 |  |
| 4 | 727231.142 | 1053282.227 | 331.080 |  |
| 5 | 727232.071 | 1053283.834 | 331.080 |  |
| 6 | 727238.679 | 1053284.207 | 331.090 |  |
| 7 | 727239.817 | 1053282.713 | 331.310 |  |
| 8 | 727239.809 | 1053282.738 | 331.300 |  |
| 9 | 727229.570 | 1053284.532 | 330.360 |  |
| 10 | 727229.570 | 1053284.524 | 330.360 |  |
| 11 | 727224.529 | 1053274.502 | 333.570 |  |
| 12 | 727245.319 | 1053275.747 | 333.750 |  |
| 13 | 727239.861 | 1053276.143 | 333.600 |  |
| 14 | 727239.167 | 1053275.795 | 333.710 |  |
| 15 | 776682.421 | 1082692.425 | 562.460 |  |
| 16 | 776682.415 | 1082692.421 | 562.440 |  |
| 17 | 776682.421 | 1082692.445 | 562.410 |  |
| 18 | 776682.422 | 1082692.451 | 562.400 |  |
| 19 | 776682.381 | 1082692.404 | 562.400 | STK18 FILL 0.00 |
| 20 | 776682.237 | 1082692.363 | 562.260 | STK18 FILL 0.14 |

Měřené body:

| č.b. | HRMS | VRMS | Výpis | Sv. | PDOP | Datum | Začátek | Odečtů z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0192 | 0,0326 | FIXED | 10 | 2,7219 | 26.10.2011 | 10:27:40 |  |
| 2 | 0,0192 | 0,0325 | FIXED | 10 | 2,7227 | 26.10.2011 | 10:27:59 |  |
| 3 | 0,0192 | 0,0325 | FIXED | 10 | 2,7236 | 26.10.2011 | 10:28:28 |  |
| 4 | 0,0241 | 0,043 | FIXED | 8 | 4,1104 | 26.10.2011 | 10:28:43 |  |
| 5 |  |  | FIXED | 10 | 2,318 | 26.10.2011 | 10:32:10 |  |
| 6 |  |  | FIXED | 9 | 3,016 | 26.10.2011 | 10:33:23 |  |
| 7 |  |  | FIXED | 9 | 3,015 | 26.10.2011 | 10:33:42 |  |
| 8 |  |  | FIXED | 8 | 3,512 | 26.10.2011 | 10:33:52 |  |
| 9 | 0,0296 | 0,0584 | FIXED | 9 | 3,0879 | 26.10.2011 | 10:35:04 |  |
| 10 | 0,0263 | 0,0514 | FIXED | 9 | 3,0855 | 26.10.2011 | 10:35:17 |  |
| 11 | 0,0204 | 0,0349 | FIXED | 10 | 2,7192 | 26.10.2011 | 10:35:46 |  |
| 12 | 0,0224 | 0,0409 | FIXED | 9 | 2,724 | 26.10.2011 | 10:36:17 |  |
| 13 |  |  | FIXED | 9 | 2,869 | 26.10.2011 | 10:44:03 |  |
| 14 |  |  | FIXED | 9 | 2,175 | 26.10.2011 | 10:48:34 |  |
| 15 |  |  | FIXED | 10 | 1,946 | 30.10.2011 | 22:15:02 |  |
| 16 |  |  | FIXED | 10 | 1,95 | 30.10.2011 | 22:15:15 |  |
| 17 | 0,0293 | 0,0462 | FIXED | 12 | 1,6443 | 30.10.2011 | 22:15:58 |  |
| 18 | 0,0243 | 0,0379 | FIXED | 12 | 1,6501 | 30.10.2011 | 22:16:24 |  |
| 19 | 0,0138 | 0,0204 | FIXED | 11 | 1,751 | 30.10.2011 | 22:17:38 |  |
| 20 |  |  | FIXED | 11 | 1,779 | 30.10.2011 | 22:21:37 |  |

Vytyčené body:

|  | č.b. | Y | X | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Má býti: | 18 | 776682.42 | 1082692.45 | 562.40 |
| Je: | 19 | 776682.38 | 1082692.40 | 562.40 |
|  | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| Má býti: | 18 | 776682.42 | 1082692.45 | 562.40 |
| Je: | 20 | 776682.24 | 1082692.36 | 562.26 |
|  | 0.19 | 0.09 | 0.14 |

Vytyčené body:

| č.b. | HRMS | VRMS | Výpis | Sv. | PDOP | Datum | Začátek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0,0138 | 0,0204 | FIXED | 11 | 1,751 | 30.10.2011 | 22:17:38 |
| 20 |  |  | FIXED | 11 | 1,779 | 30.10.2011 | 22:21:37 |

Schéma rozložení identických bodů